# Termék és Gyártó azonosítása

# __________________________________________________________________________________

  - Termék megnevezése:

Szilikon Olaj

  - A termék felhasználásának és ellenjavaslatainak azonosítása:

Ápoló és védőszer lőfegyverek, légfegyverek karbantartásához, aeoroszolos kiszerelésben.

  - Gyártó adatai:

TARGET

Radzyminska 68/72 lok24

03-752 Warszawa

Telefonszám: +48/609 784 826

www.protechguns.com

A Termék biztonsági adatlapért felelősz személy e-mail címe: biuro@protechguns.com

  - Vészhelyzet esetén hívandó telefonszám:

Általábos segélyhívó (24 órás szolgálat) 112

SJD 48/609-784-826 (8-16 óráig)

Kiállítás dátuma: 07.03.2012

__________________________________________________________________________________________________

# Veszélyazonosítás

__________________________________________________________________________________________________

2.1. A termék besorolása

- Ártalmas (Xn)

- Fokozottan tűzveszélyes (F+)

2.2. Csomagoláson feltüntetett információk

Veszély Piktogrammok:

F+:  Fokozottan tűzveszélyes                            Xn: Ártalmas

Veszélyforrások megnevezése:

R12	Fokozottan tűzveszélyes

R62	Terhes nők esetén a magzat károsodását okozhatja

R52/53	Ártalmas a vizi organizmusokra, vizi élőhelyekben hosszú távú káros hatása lehet

Biztonsági előírások:

S2 	Gyermekektől távol tartandó

S16	Tartsa távol nyílt lángtól – Tilos a dohányzás

S23	Ne lélegezze be a termék páráját, permetét

S24/25	Kerülje a belélegzést, bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Viseljen megfelelő védőruházatot és kesztyűt

S29	Ne öntse lefolyóba

S37	Viseljen megfelelő védőkesztyűt

S51	Csak jól szellőző helyiségben használja

Aeroszolokra vonatkozó előírások:

Nyomás alatt álló palack: Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, vagy 50oC-nál nagyobb hőhatásnak.

Ne nyissa fel, szúrja ki vagy dopbja tűzbe a palackot, kiürülés után sem.

Tartsa távol nyílt lángtól, erős hőtől. Gyermekektől távol tartandó.

2.3. Egyéb veszélyforrás

Nincs

__________________________________________________________________________________________________

# Összetétel, összetevő információk

___________________________________________________________________________________________________

3.1.  Hatóanyag

Nem elválasztható

3.2.  Összetétel

## A DPD besorolási rendszer alapján veszélyesnek minősülő összetevők:

| Kémiai anyag | tömeg% | CAS szám | EC szám | Besorolás | Piktogram | R kategóriák* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Természetes gáz | 65-70 | 68476-86-8 | 270-705-8 | F+ Noty H, K, S |  | 12 |
| Enyhén hidrogénezett petróleum | 5-10 | 64742-49-0 | 265-151-9 | F, Xn, N, Repro cat 3 Megjegyzés H, P |  | 11, 62, 48/20, 38, 67, 51/53 |
| Jelmagyarázat: F+= Fokozottan tűzveszélyes, F=Erősen gyúlékony, Xn=Ártalmas, N=Környezetre ártalmas |

## A 1272/2008 (CLP) besorolás szerint veszélyenek minősülő összetevők:

| Kémiai anyag | tömeg% | CAS szám | Index szám | Kategorizálás | Címke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Veszély kategória és kódja | Veszélynyilatkozat | Piktogramm | Veszély nyilatkozat kódja |
| Természetes gáz | 65-70 | 68476-86-8 | 270-705-8 | Flam. Gas 1 Press. Gas Megj.: H, K, S, U | H220 H280 | VESZÉLYES | H220 H280 |
| Enyhén hidrogénezett petróleum | 5-10 | 64742-49-0 | 265-151-9 | Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 STOT RE 2 STOT SE 3 Repr. 2 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2 Notes: H, P | H225 H304 H373 H336 H361 H315 H411 | VESZÉLYES | H225 H304 H373 H336 H361 H315 H411 |

__________________________________________________________________________________________________

# Elsősegély intézkedések

# __________________________________________________________________________________

4.1. Elsősegély intáézkedések leírása

Belélegzés:	A betegnek biztosítson friss levegőt, tartsa melegen, konzultáljon orvossal a felmerülő utóhatásokról.

Szem és bőr kontaktus:	Azonnal bő vízzel öblítse le. Ha a tünetek továbbra is fennálnak forduljon orvoshoz!

Lenyelés:	Azonnal forduljon orvoshoz, szükség esetén a beteget szállítsa kórházba! A beteget ne hánytassa! Eszméletlen beteget ne etessen vagy itasson! A beteget fektesse le, tartsa melegen és nyugalomban.

4.2. Tünetek

A szemben, bőrön illetve a légzőrendszerben irritáló hatása lehet. Belélegzése szédülést, fejfájást okozhat a termék oldószer tartalma miatt. Lenyelése hányást, hasmenést és a központi idegrendszer rendellenes működését okozhatja.

4.3. Azonnali orvosi ellátás szükséges amennyiben:

A tünetek hosszú ideig fennállnak. Forduljon orvoshoz!

__________________________________________________________________________________

# Tűzoltási irányelvek

__________________________________________________________________________________________________

## Alkalmazható oltóanyagok

Használjon homokot, alkoholt – rezisztens habot, porral oltót, vagy széndioxidot.

A tárolóegységet nagy mennyiségű vízpermettel oltsa, hűtse.

## A termék összetevői által okozott speciális veszélyek

Égése oxid és szén-dioxid képződéssel járhat.

## Tűzoltási javaslat

Használjon önálló oxigénpalackkal ellátott légzőkészüléket.

__________________________________________________________________________________________________

# Véletlen kieresztésre vonatkozó intézkedések

___________________________________________________________________________________________________

## Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és szükséges eljárások

Viseljen védőfelszerelés, az azzal nem rendelkezőket tartsa távol az est helyszínétől. Biztosítsa a szabad légáramlást. Távolítson el minden nyílt lángot vagy forró felületet, biztosítsa a sérült tárolóegységeket, alakítson ki homok barikádokat. A kiömlött anyagot itassa fel és az előírásoknak megfelelő hulladékkezelés szerint intézkedjen. Használjon száraz abszorbens anyagot (föld, homok, diatomit, vermiculit). Ne használjon disszolvens vagy diluens anyagot!.

## Környezeti óvintézkedések

Akadályozza meg a csatornarendszerbe kerülést. Ne engedje hogy az anyag a földbe ivódjon. Amennyiben  a környezeti súlyosan szennyezetté válik haladéktalanul keresse fel a helyi adminisztrációs és illetékes mentőszerveket.

## A szennyeződés eltávolításának anyagai és módszerei

Biztosítsa a szabad légmozgást. Ne öblítse vízzel, vagy vízalapú tisztítószerrel. A sérült tárolóegységeket továbbítsa az illetékes hatóságoknak.

6.4. 	Egyéb információkat tartalmazó fejezetek

Lásd 7. és 8. fejezet.

__________________________________________________________________________________

# Kezelés és tárolás

__________________________________________________________________________________________________

## Biztonságos kezelésre vonatkozó óviontézkedések

Tartsa távol hőtől és közvetlen napsugárzástól. Biztosítson jó szellőzést a munkaterületen.Vezessen feljegyzést a kibocsátás mértékéről. Csak jól szellőző helyiségben hasnzálja! Biztosítson megfelelő belső szellőztetést, különösen földszinti területeken (a gőzök a levegőnél nehezebbek) Kerülje a szemmel vagy bőrrel történő érintkezést.

## A megfelelő tárolás feltételei

Megfelelő jelzéssel ellátott, zárt tárolóegységben tárolja. Mindig az eredetivel megegyező anyagú tárolóegységet használjon.A dolgozóknak javasolt antisztatikus ruházat és cipő viselése. Ne használjon szikraképződést előidéző eszközöket. Tárolja hűvös helyen. Védje a napsugárzástól és erős hőtől. Tárolási hőmérsékelt 5-30C. Tartsa a tárolóegységet 50C alatt. Ne tárolja egy helyiségben savalakkal, alkaloidákkal, vagy oxidációt előidéző anyagokkal.

7.3. 	Különleges végfelhasználás

Nincs

___________________________________________________________________________________________________

# Érintkezéskontroll / Személyi védelem

___________________________________________________________________________________________________

## Kontroll paraméterek

## Az NDS, NDSCh és NDSP szabványoknak megfelelő érintkezési határértékek:

| Összetevő | NDS (mg/m3) | NDSCh (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| n-hexán | 72 | - |
| Természetes gáz | 1800 | - |
| Benzén | 1,6 | - |
| Benzén ciklikus izomerei | 400 | 1200 |

## Érintkezés kontroll

Tartsa távol élelmiszerektől, adalékanyagoktól és tápszertől.

Használat után mosson kezet. Ne lélegezze be a termék gázait, gőzeit. Kerülje a szemmel vagy bőrrel való érintkezést.

Légzésvédő eszközök:	Határértéken felüli légszennyezettség esetén használjon légzésvédelmi eszközt, megfelelő szűrővel ellátva. A fehér színkóddal, valamint P2 jelzéssel ellátott szűrők, vagy barna színkóddal és A2 jelzéssel ellátott PAR szűrők megfelelőek.

Kéz és bőrvédelem:	Vízzáró, a termékre és összetevőire nézve ellenálló kesztyű használata szükséges. A kesztyű kiválasztása a felhasználás intenzitásának, a diffúziós rátának illetve a kesztyű minősítésvesztési idejének figyelembevételével történjen!

Munkaterület tisztántartássa

Általános ipari irányelvek. Kerülje az egészségügyi határérték feletti koncentráció felgyülemlését a munkaterületen. A szennyezett ruházatot haladéktalanul cserélje le. A pihenőidő előtt mossa meg kezét és arcát. A munkafolyamat végeztével zuhanyozzon le és tisztítsa meg a védőfelszerelést. Ne egyen, igyon, dohányozzon vagy fogyasszon gyógyszert munka közben.

___________________________________________________________________________________________________

# Fizikai és kémiai jellemzők

__________________________________________________________________________________________________

## Általános fizikai és kémiai jellemzők

Halmazállapot: folyadék aeroszolos adagóban

## Szín: Színtelen, világos sárga

## Szag: Erős hidrokarbonos szag

## Olvadáspont: Nincs

## Sűrűség (keverék): 0,60-0,65 g/cm3 (20C)

## Gáznyomás a tárolóflakonban: 3,0-6,0 bar

## Viszkozitás: Nincs

## pH: (100 g/l, 20C) nincs

## Egyéb információ: Nincs egyéb kapcsolódó információ

___________________________________________________________________________________________________

# Stabilitás és reakciókészség

___________________________________________________________________________________________________

## Reakciókészség

Nincs ismert adat

## Kémiai stabilitás

A termék normál körülmények között kémiailag stabil

## Veszélyes reakciók lehetősége

Nincs ismert adat

  - Kerülendő körülmények

Kerülje az erős hővel vagy nyílt lánggal történő érintkezést, erős oxidáló szerek, savak és bázisok jelenlétét. Fennáll az exotermikus reakció veszélye. Ne tegye ki 50C-nál nagyobb hőhatásnak.

  - Inkompatibils anyagok

Reagál savakkal, alkaloidákkal és oxidálószerekkel

  - Veszélyes bomlástermékek

Széndioxid és szénmonoxid, nitrogén monoxid, több veszélyes gáz, tömény fekete füst

___________________________________________________________________________________________________

# Toxikológiai információk

___________________________________________________________________________________________________

## Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk

| Összetevő | CAS szám | Következmény | dózis |
| --- | --- | --- | --- |
| Petróleum | 64742-49-0 | LD50 – orális bejutás LD50 – bőrrel való érintkezés LD50 – belélegzés (6h) LD50 – belélegzés (4h) | >5000 mg/kg >3160 mg/kg >12 mg/dm3 >5,24 mg/dm3 |

50

Termék (Összetevő információk alapján)

Irritáció:

Szemek, bőr, légzőszervek: Enyhe irritációt okozhat

Karcinogén hatás:

Nincs ismert karcinogén hatás.

Mutagenitás:

Nincs ismert mutagén hatás

## Lehetséges krónikus egészségügyi hatások

A rendszer közvetlen érintkezés bőrszárazságot, kötőhártya irritációt okozhat..

## Túlzott érintkezés rövid és hosszútácú hatásai

Belélegzés:	A hosszú távú érintkezés légzőszervi irritációt, köhögést, fejfájást, szédülést okozhat.

Bőr:				Nagy koncentrációban enyhe irritációt okozhat..

Szem:				Irritációt, könnyezést, a szem kivörösödését okozhatja.

__________________________________________________________________________________

# Ökológiai információ

__________________________________________________________________________________________________

## Toxicitás

Elérhető ökológiai adatok:

| Összetevő | CAS szám | Következmény | Dózis |
| --- | --- | --- | --- |
| Petróleum | 64742-49-0 | LC50 – crustacean-ok (crangon crangon) LC50 – crustacean-ok (caetogammarus marinus) | 4,3 mg/l (96h) 2,6 gm/l (96h) |

.

12.2     Bomlás

Egymással nem kapcsolatan álló összetevőgyártók alapján gyors biodegradáció figyelhető meg melyet az OECD irányelvek alapján kezelni szükséges. Levegőben fotokémiai reakció útján gyorsan oxidálódik.

12.3     Bioakumulatív potenciál

Nincs ismert adat

12.4     Foltban terjedése

Nincs ismert adat

12.5     PBT és vPvB értékelések eredménye

Nincs a PBT-vel vagy vPvB-vel kapcsolatban kimutatható adat.

  - Egyéb mellékhatások

Nincs egyéb ismert mellékhatás

__________________________________________________________________________________

# Hulladékkezelési irányelvek

__________________________________________________________________________________________________

## Semlegesítési módszerek:

A hulladékkezelésre vonatkozó 2001. Április 27-ei törvény (Journal of Laws No. 62, item 628) további határozatokkal és a Környezetvédelmi minisztérium 2001. Szeptember 27-ei szabályozásával összhangban

Tárolóhoz felhasznált anyagok a következők alapján:

16 03 05* típus – szerves hulladék veszélyes bomlástermékkel

Hulladékkezelés: Hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Csomagolás a következők alapján:

15 01 04 típus – Fém csomagolás

Ne engedje hogy a termék a csatornahálózatba kerüljön. Az elhasznált terméket és csomagolását veszélyes hulladékként kell kezelni.

A nyomás alatt álló flakon csak speciális berendezéssel üríthető és nyitható ki.

__________________________________________________________________________________________________

# Szállítási információ

__________________________________________________________________________________________________

14.1.	UN szám: 1950

14.2.	Szállítási név: UN1950 Aeroszol

14.3.    Szállítási veszélyességi fokozat: 2, 5F

14.4.	Csomagolási kategória: II, limitált mennyiség LQ2

14.5.	környezeti veszély: vizi organizmusokra ártalmas

14.6.	Különleges óvintézkedések: nem szükségesek

__________________________________________________________________________________s